## Slide 1: Draaien

## Slide 2: Draaien
Verspanende bewerking voor cilindrische werkstukken
Werkstuk draait, beitel staat stil
Draaibank of draaimachine

## Slide 3: Opbouw Draaibank
Belangrijkste onderdelen
  Frame
  Vaste kop
  Losse kop
  Sledecombinatie met beitelhouder
  Klauwplaat
  Digitale uitlezing

## Slide 4: Opbouw Draaibank
Frame
  De basis van de draaibank
  Geeft stabiliteit en dempt trillingen
  Elektromotor en koelvloeistofinstallatie zijn hierin gemonteerd
  De geleidingen voor de sledecombinatie en de losse kop zijn hierop gemonteerd

## Slide 5: Opbouw Draaibank
Vaste kop
  Hierin zitten de hoofdspil (hoofdas) en het aandrijfmechanisme
  Aan de hoofdas wordt de spaninrichting vastgemaakt

## Slide 6: Opbouw Draaibank
Losse kop
  De as heet pinole
    Voor gereedschap als
      meedraaiend center
      Boor

## Slide 7: Sledecombinatie met beitelhouder
De sledecombinatie zorgt voor verplaatsing van de beitel
Langsslede (1)
Dwarsslede (2)
Beitelslede (3)
Verplaatsing in
X-richting (4)
Verplaatsing in
Y-richting (5)

## Slide 8: Digitale uitlezing

## Slide 9: Het draaiproces

## Slide 10: Het draaiproces
Beitelkeuze
Houd rekening met:
  Materiaal dat je wilt verspanen
  De manier waarop je het werkstuk gaat bewerken

## Slide 11: Het draaiproces
Beitels voor uitwendig draaien

## Slide 12: Het draaiproces
Beitels voor inwendig draaien

## Slide 13: Het draaiproces
Beitelmateriaal
  HSS  zelf te slijpen (maar dat is duur!)
  Hardmetaal  voor hogere snijsnelheden
    Gesoldeerd
    Verwisselbare plaatjes (heeft meerdere snijkanten en is dus meerdere keren te gebruiken)

## Slide 14: Geometrie van de beitelpunt en beitelplaatjes

## Slide 15: Geometrie van de beitelpunt en beitelplaatjes

## Slide 16: Geometrie van de beitelpunt en beitelplaatjes

## Slide 17: Geometrie van de beitelpunt en beitelplaatjes
Spaanhoek
  Zorgt ervoor dat de spaan goed wegloopt
  Hoe groter de spaanhoek, hoe makkelijker de spaan kan weglopen
  Hoe groter de spaanhoek, hoe kleiner de benodigde verspaningskracht
Vrijloophoek
  Zorgt ervoor dat er minimaal contact is tussen beitel en werkstuk
  Zorgt voor weinig wrijving (en dus warmte)
Wighoek
  Hoe groter de wighoek, hoe sterker de beitel
  Hoe groter de wighoek, hoe beter de warmteafvoer
Hulpvrijloophoek
  Zorgen ervoor dat het contact tussen werkstuk en beitel zo klein mogelijk is

## Slide 18: Geometrie van de beitelpunt en beitelplaatjes

## Slide 19: Geometrie van de beitelpunt en beitelplaatjes
Intredehoek
  Is de hoek tussen de hartlijn van het werkstuk en de snijkant van de beitel
  Heeft invloed op de richting waarin de spaan wordt afgevoerd
  Bepaalt samen met de snedediepte de spaanvorm

## Slide 20: Aanzet en snedediepte
Aanzet
  De snelheid waarmee de beitel langs het werkstuk beweegt
  Aangeduid met f
  Eenheid: mm/omw
  De grootte van de aanzet bepaalt de dikte van de spaan
  Zorgt ervoor dat de verspaning doorgaat
Snedediepte
  Verplaatsing van de beitel loodrecht op de aanzet
  Wordt aangeduid met a
  Eenheid: mm
  De grootte van de snedediepte bepaalt de breedte van de spaan
  Is belangrijk voor de keuze van een wisselplaatje
  Is afhankelijk van de soort bewerking

## Slide 21: Oppervlaktekwaliteit bij draaien
Ruwheidsfactor
  Is een maat voor oppervlaktekwaliteit van het werkstuk
  Aangeduid met Ra
  Wordt vooral bepaald door de aanzet en de vorm van de beitelpunt of het beitelplaatje
  Een grote aanzet geeft een grotere oppervlakteruwheid
  De ruwheid neemt af als de beitel of beitelplaatje een grotere neusradius (r) heeft
  De neusradius is van invloed op de sterkte van de beitel
  De neusradius is vaak 2 maal de aanzet

## Slide 22: Oppervlaktekwaliteit bij draaien

## Slide 23: Oppervlaktekwaliteit bij draaien
De vorm van het beitelplaatje heeft ook invloed op de oppervlakteruwheid

## Slide 24: Snijsnelheid, toerental en standtijd
Snijsnelheid
  Aangeduid met vc
  Eenheid: m/min
  Beïnvloed door: materiaal beitel, werkstuk, koeling
Toerental
  aangeduid met n
  Eenheid: omw/min
Standtijd
  De zuivere productietijd van een beitel, voordat deze bot wordt
  Voor hardmetaal geldt een standtijd van 15 minuten (v15)
  Voor snelstaal gaat men uit van 60 minuten (v60)

## Slide 25: Snijsnelheid, toerental en standtijd

## Slide 26: Snijsnelheid, toerental en standtijd

## Slide 27: Snijsnelheid, toerental en standtijd
v-d-diagram

## Slide 28: Snijsnelheid, toerental en standtijd
Toerental
Bij CNC altijd naar het dichtstbijzijnde lagere toerental

## Slide 29: Spannen van beitels
Span de beitel zo kort mogelijk in (voorkomen van trillingen)
Beitelhouder
  Neemt de verspaningskrachten van de beitel op.
  Snelwisselhouder

## Slide 30: Spannen van beitels
Instellen van de beitel
  Beitel moet op centerhoogte staan (hartlijn van het werkstuk)

## Slide 31: Veiligheidsvoorzieningen op de conventionele draaimachine
Nulspanningsbeveiliging
  Als de spanning wegvalt, moet daarna de nulspanning weer worden ingeschakeld (anders zou de machine zomaar kunnen gaan draaien als de spanning terugkomt)
Noodstop
  Hiermee stopt de machine volledig
  Moet binnen handbereik zijn (tijdens het productieproces
Beschermkappen
  Voor de klauwplaat
  Voor de aanzet- en schroefas

## Slide 32: filmpjes
Beitels Schroefdraad snijden
Langsdraaien CNC
Vlakdraaien
Spaanvorming