## Slide 1: Lagers

## Slide 2: DE GESCHIEDENIS VAN HET LAGER : EEN VERHAAL ZONDER EINDE
3500 VC
1100 VC
40 NC
1869
1794
1995

## Slide 3
Het concept van de lagers dateert vanaf het moment dat men rollende objecten begon te gebruiken
(boomstammen), voor het verplaatsen van enorme objecten (stenen blokken om monumenten mee te bouwen).
De idee om de glijdende wrijving te vervangen door rollende, gaf volgende voordelen:
* Verhoogde snelheid bij verplaatsen
* Verminderde wrijving bij verplaatsen
Kortom het verplaatsen van zware objecten werd “minder” moeilijk

## Slide 4
* Leonardo Da Vinci, ontdekte het principe van het lager, in de XV eeuw, die heden ten dage nog steeds wordt toegepast.
* Hij besefte dat wrijving nog meer kan vermindert worden als de rolelementen elkaar niet raken.
* Dit principe werd “ heruitgevonden” ten tijde van de grote industriële revolutie, en van toen af steeds maar meer en meer geperfectioneerd.

## Slide 5
Wrijvingskracht
Waarom blijft een balletje dat over een vlakke plaat rolt niet eeuwig doorrollen? En waarom moet je op een fiets altijd blijven trappen?
Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de wrijving. Wat er ook gebeurt op aarde, er zal altijd sprake zijn van wrijving. Daarom kan een eenmaal ingezette beweging nooit continu doorgaan, zonder het toevoeren van energie.
Wrijving wordt gedefinieerd als een weerstand tegen beweging.
Om de wrijving te verminderen is
een constructie gemaakt met
rollen ( boomstammen),
zodat het wrijvingsvlak verkleint,
Dus hoe kleiner het raakvlak,
tussen beide objecten, hoe minder
Wrijving.
WAT IS WRIJVING ?

## Slide 7
LAGERS ZIJN MACHINE - ONDERDELEN

## Slide 8
Lagerbeschrijving
Voordelen van wentellagers:
•zeer geringe wrijving en warmteontwikkeling
•weinig slijtage en dus een grote betrouwbaarheid.
•laag energieverbruik.
•geen inlooptijd nodig.
•lange smeerintervallen door gering smeermiddelverbruik.
•Nadelen van wentellagers
•gevoelig voor stoten en overbelasting.
•zeer gevoelig voor verontreiniging, stof en corrosie
•gevoelig voor uitlijning- en montagefouten; hierdoor hebben ze vaak een beperkte levens duur.
•kunnen kans geven op schade bij langdurige stilstand.
Lageronderdelen.

## Slide 9
Lagerbeschrijving
Afdichting
Buitenring
Rolelementen
Kooi
Binnenring
Afdichting

## Slide 10
Lagerbeschrijving
GRONDSTOFFEN VOOR LAGERS
Lagerringen en rolelementen
Doorgehard staal
Koolstofchroomstaal met ongeveer
1 % koolstof en 1,5 % chroom
2. Oppervlakte gehard staal
– Chroom – nikkel gelegeerd staal
Ongeveer 0,15 % koolstof
– Mangaan – chroom gelegeerd staal
Lagerstaal heeft een zeer hoge zuiverheidsgraad

## Slide 11
soorten lagers

## Slide 12
soorten lagers

## Slide 13
soorten lagers
Naar belasting : axiaal en radiaal lager
F

## Slide 14
soorten lagers
Diepgroefkogellager Zelf instellend kogellager Hoekcontactkogellager
2-rijig hoekcontactlager Cilinderlager 2-rijig tonlager
Kegellager Tontaatslager axiaal kogellager

## Slide 15
soorten lagers

## Slide 16
soorten lagers

## Slide 17
soorten lagers
KOOIVARIANTEN
Massieve kooi
Plaatstalen
kooi
Glasvezel versterkte
Polyamide kooi
Werkingstemp >
+120̊

## Slide 18
soorten lagers

## Slide 19
LAGERSPELING

## Slide 20
LAGERBELASTING

## Slide 21
LAGERBELASTING
Ten opzichte van de binnenring wordt een roterende belasting uitgeoefend. Om het walsen te voorkomen moet deze binnenring vast op de as passen. De buitenring wordt slechts op één punt belast en kan met een schuifpassing worden ingebouwd. Het monteren van de lagers op de juiste plaats wordt hierdoor gemakkelijker. Dit geval is het meest voorkomende en wordt aangeduid met roterende binnenringbelasting.
Roterende belasting op de binnenring

## Slide 22
LAGERBELASTING
Roterende belasting op de binnenring

## Slide 23
FABRICATIE VAN EEN LAGER: DE KOGELS

## Slide 24
FABRICATIE VAN EEN WENTELLAGER: DE RINGEN

## Slide 25
FABRICATIE VAN EEN WENTELLAGER

## Slide 26
LAGEROPSLAG
VUIL EN STOF,
DA’S NIET ZO TOF
WE HOUDEN DE BOEL
DROOG EN KOEL

## Slide 27
LAGEROPSLAG
STABIELE ONDERGROND
VERMIJD TRILLINGEN
HANDLE WITH CARE
HOU HET KOEL

## Slide 28
Slechte montage
Slechte Smering
Vervuiling
Overbelasting

## Slide 29
Vragen??