## Slide 1: IBS de productontwikkelaar
Voedselconservering

## Slide 2: Waar gaan we het over hebben?
Conserveren, waarom?
Wat is conserveren?
Conserveringstechnieken
Opdracht - groep

## Slide 3: Conserveren, waarom?
Noem redenen waarom we voedsel conserveren

## Slide 4: Conserveren, waarom?
Economische aspecten
  Spreiding van het aanbod
  Langer bewaren van voedingsmiddelen
Sensorische aspecten
  Beter smaak (zuurkool), geur, consistentie
Gebruiksgemak
  Gedeeltelijk gaar, bonen in blik
  Volume verkleinen, spinazie

## Slide 5: Wat is conserveren?
Conserveren wordt ook wel verduurzamen genoemd
Bij conserveren wordt de natuurlijke kringloop onderbroken door het afbraakproces te remmen of uit te stellen.
Is gericht op bederf uit te stellen
Micro-organismen doden of remmen in de groei

## Slide 6: conserveringstechnieken

## Slide 7: conserveringstechnieken
Op welke 5 methoden kunnen we bacteriën remmen?

## Slide 8: conserveringstechnieken

## Slide 9: Conserveertechnieken
Toevoegen van micro-organisme
Verwijderen micro-organisme
Remmen van de activiteit van enzymen en micro-organismen
Inactiveren van micro-organisme
Horde principe

## Slide 10: Conserveertechnieken toevoegen van micro-organisme
Fermenteren
Wie ken er voorbeelden van fermentatie?
Effecten van fermentatie?
  Verlaging pH door zuurvorming
  Vorming alcohol
  Vorming smaak en aroma
  https://www.youtube.com/watch?v=2z36Gv7Um8A

## Slide 11: Conserveertechnieken verwijderen van micro-organisme
Filteren
Voordelen?
  Geen verandering van smaakeigenschappen

## Slide 12: Conserveertechnieken: remmen van micro-organisme
Temperatuur verlagen
  Koelen
  Diepvriezen
    Groente eerst blancheren
    Snel invriezen om beschadiging celwanden te voorkomen
    Langzame enzymatische processen
    Vloeibare stikstof
Veranderen zuurtegraad
  Toevoegen voedingszuur
  Verlaging pH
  Groot effect op het product

## Slide 13: Conserveertechnieken: remmen van micro-organisme
Verlagen wateractiviteit
  Drogen
    Warm of koud
  Suiker toevoegen
  Alcohol toevoegen
  Zout toevoegen

## Slide 14: Conserveertechnieken: remmen van micro-organisme
Verwijderen van zuurstof
  Vacuüm verpakken
    Voordeel geen verandering van smaak
  Gasverpakken
    Kooldioxide
    Stifstof (fruitindustrie)
Toevoegen antimicrobiële stoffen
  Roken
  Conserveermiddelen

## Slide 15: Conserveertechnieken -Conserveermiddel
Een stof die wordt toegevoegd aan levensmiddelen, cosmetica en andere bederfelijke producten om de houdbaarheid ervan te verlengen.
Gaat groei van micro-organismen (mo’s):
  bacteriën, schimmels en gisten tegen
Een conserveermiddel dient ofwel de omstandigheden zodanig te veranderen dat mo’s niet of nauwelijks kunnen groeien of overleven, ofwel specifiek dodelijk te zijn voor mo’s.
Conserveermiddelen mogen niet schadelijk zijn voor mensen.

## Slide 16: Conserveertechnieken -Conserveermiddel
Giftige stoffen voor micro-organismen
Voorbeelden:
  Sorbinezuur en benzoëzuur  remming schimmelgroei in zure producten
  Nitriet  vlees en vleeswaren
  Sulfiet  wijn (afdoden gisten)

## Slide 17: Conserveertechnieken: inactiveren van micro-organisme
Hitte
  Blancheren (70-90°C, korte tijd)
  Pasteuriseren (70-90°C, stromend)
  Steriliseren (>100°C)
    Wecken
    UHT (140°C)
  Combinatie druk en warmte
    Hogere druk lagere temperatuur nodig
Pulserend licht
Doorstralen
  kruiden

## Slide 18: Conserveertechnieken: Horde- principe
Milde conservering is meerdere levensvoorwaarde ongunstig maken
Dit noemen we het horden-principe

## Slide 19: Conserveertechnieken: Horde-principe
Conserveren volgens het hordenprincipe zijn er verschillende soorten groeiremmende factoren aanwezig:
  Koelen
  Verlaagde Aw
  Een lage pH
  Lage aanwezigheid van zuurstof
  Lichte hittebehandeling
  Aanwezigheid van concurrentieflora
  Aanwezigheid van conserveermiddelen

## Slide 20: Conserveertechniek - Opdracht
Er worden verschillende conserveermethoden gebruikt in de levensmiddelenindustrie
Benoem per productgroep de verschillende conserveertechnieken
  Graan – graanproducten
  Melk – melkproducten en ei
  Groente en fruit
  Vis – visproducten
Zoek de juiste producten bij de conserveertechnieken

## Slide 21: Conserveertechniek - Opdracht
Aardappelen
Gekoeld
voorgekookt
gasverpakt
Voorgekookt
diepgevroren
Gekookt
gedroogd