## Slide 1
Water en energie
6-9-2019
Jaar 3 – Periode 1
Les 1
IBS De Leefbare Stad

## Slide 2: Wateroverlast door plensbuien in Gelderland en Limburg
https://nos.nl/artikel/2296095-wateroverlast-door-plensbuien-in-gelderland-en-limburg.html
2-8-19

## Slide 3: Kasteeleigenaren bezorgd over gevolgen van klimaatverandering
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2019/kasteeleigenaren/
4-9-19

## Slide 4: 40,7
https://nos.nl/video/2295086-peter-kuipers-munneke-het-is-de-afgelopen-drie-eeuwen-nog-nooit-zo-warm-geweest.html
Hitterecord op 25 juli 2019
2 hittegolven in 2019 (pas 4e keer)
“Laatste” hittegolf in het jaar

## Slide 5: Periodeplanning Water en energie

## Slide 6: Opzet Water en energie
Doel:
Aan het einde van de periode heb je inzicht in de mogelijkheden om een stad of stadsdelen om te vormen en aan te passen aan de toekomstige eisen van een klimaatbestendige stad.
Je bent in staat een advies op te stellen dat gericht is op wateroverlast, wateronderlast en hittestress
Je kan een totaaladvies opstellen dat een integrale oplossing bied en resulteert in een klimaatbestendige locatie in de stad

## Slide 7: Klimaatbestendige Stad

## Slide 8: Doel
Aan het einde van deze les:
  Heb je inzicht in de problemen en gevolgen van wateroverlast in de stad

## Slide 9: Klimaatverandering geeft veel problemen
en daar moeten we mee leren omgaan
  Hagel- en stormschade
  Leegpompen van kelders,
  Wateroverlast in woningen,
  Verhoogde sterftecijfers in de zomer
  Extreme droogte met grote gevolgen

## Slide 10: Regenwateroverlast in stedelijk gebied
Een aantal belangrijke punten op een rij
  Meer kans op extreme bui
    omvang van extreme buien in het klimaat rond 2014 gemiddeld 10% hoger ligt dan in de tot nu toe gebruikte statistiek
  Hevige buien worden heviger
    analyse van waarnemingen in de afgelopen 15 jaar verwacht het KNMI dat de intensiteit van extreme buien toeneemt met 14% per graad opwarming.

## Slide 11: Buienintensiteit en klimaatverandering
Hoger temperatuur resulteert in meer vocht in de lucht
Relatieve luchtvochtigheid gelijk > dauwpuntstemperatuur omhoog > toename van intensiteit van extreme buien
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/extreme-neerslagsom-in-herwijnen
Notes: Wanneer de temperatuur stijgt zal de maximale hoeveelheid vocht die de atmosfeer kan bevatten ook toenemen. Wanneer nu de relatieve vochtigheid niet al te veel verandert – en daar zijn goede redenen voor wanneer het gaat over klimaatverandering in Nederland – dan zal de dauwpuntstemperatuur even hard als de temperatuur stijgen. Met de bovenstaande resultaten verwachten we dus een toename van 14 % per graad in de intensiteit van extreme buien.

## Slide 12: Luchtvochtigheid en Dauwpunt
Lucht kan slechts een beperkte hoeveelheid vocht bevatten. De hoeveelheid vocht hangt af van de temperatuur.
Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht, zonder dat vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Zodra de lucht de dauwpuntstemperatuur bereikt, is de lucht verzadigd met waterdamp.

## Slide 13: Hogere Temperaturen?
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190712_23084809/enorme-wateroverlast-door-regenval-in-het-gooi-evenveel-regen-als-normaal-in-een-maand-video?utm_source=google&utm_medium=organic

## Slide 14: Ervaringen?
Zoek naar overlastverhalen voor een van de onderstaande steden:
  Den Haag
  Utrecht
  Arnhem
  Maastricht
  Leeuwarden
  Den Bosch
TU Delft
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/in-welke-steden-richten-hoosbuien-de-meeste-schade-aan/

## Slide 15: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk.
Het plan versnelt en intensiveert de aanpak van:
  wateroverlast
  hittestress
  droogte
  gevolgen van overstromingen

## Slide 16: Klimaatadaptatie & Omgevingswet
2021 nieuwe Omgevingswet.
vervangt veel wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving,
biedt nieuwe instrumenten
meer integrale en gebiedsgerichte aanpak.
City Deal Klimaatadaptatie onderzoek naar mogelijkheden en kansen voor klimaatadaptatie in de stedelijke leefomgeving

## Slide 17: Bronnen
Zoek naar verschillende bronnen die informatie verschaffen over wateroverlast en eventuele oplossingen.
  https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Wateroverlast.htm
  https://www.tno.nl/media/3960/factsheet-waterrobuuste-steden.pdf
  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/
  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/handreiking/handreiking/weten/kansen/
  https://kbstoolbox.nl/nl/new-project
  https://www.nemokennislink.nl/publicaties/in-welke-steden-richten-hoosbuien-de-meeste-schade-aan/
  https://ruimtelijkeadaptatie.nl/vaste-onderdelen/serviceblok/bibliotheek/@158056/peilstok-2014/

## Slide 18
Leerdoelen
Na het maken van dit leeropdracht kun je:
Onderbouwen op welke manieren klimaatadaptatie van meerwaarde kan zijn voor een stad.
Kun je gestructureerd onderzoek (deskresearch) doen;
Kun je op basis van bronnen een theoretisch kader opstellen.
Leerproduct
Dit leerproduct bestaat uit twee onderdelen. Je onderzoekt de meerwaarde van klimaatadaptatie voor een stad. Je onderbouwt op welke manier klimaatadaptatie van meerwaarde kan zijn voor het project (IBS).
Onderzoeksverslag met daarin: een onderzoeksvraag, plan van aanpak, resultaten (samenvatting in eigen woorden), conclusie.
Onderbouwing met daarin: de probleemstelling van het project, een stakeholdersanalyse, de kansen van klimaatadaptatie binnen het project (onderbouwd ahv je onderzoek en literatuur).
Samenwerken
Plaats je product op de VLC.
Bekijk het leerproduct van je medestudent
Deadline: donderdag 26 sept 2019
Bijeenkomsten
Water en energie & IBS uren
1920_1_3_LO 1 Water en energie: De waarde van klimaatadaptatie voor de stad
Leerpad
Onderzoek op welke manieren klimaatadaptatie van meerwaarde kan zijn voor een stad. Formuleer hiervoor een onderzoeksvraag en maak een plan van aanpak.
Gebruik minimaal 3 verschillende bronnen.
Omschrijf de resultaten in je eigen woorden en verwijs op correcte wijze naar de bronnen (APA).
Verwerk minimaal de volgende begrippen: Extreme neerslag, wateroverlast en droogte, draagvlak, hittestress, gevolgschade, leefbaarheid en economische meerwaarde.
Trek een logische conclusie waarin je antwoord geeft op je onderzoeksvraag.
Bronnen
Lessen Water en energie leerjaar
Zelf op te zoeken bronnen via internet
Vervolg leerpad
Omschrijf nu welke kansen voor klimaatadaptatie jij ziet ten aanzien van het project .
Start met een omschrijving van de probleemstelling van het project.
Breng vervolgens in kaart wie er allemaal betrokken zijn bij het project (stakeholdersanalyse).
Omschrijf welke kansen jij ziet voor klimaatadaptatie binnen het project. Verwijs hierbij expliciet naar de resultaten van jouw eigen onderzoek en verwijs ook hierbij naar bronnen.