## Slide 1: Keramiek

## Slide 2: Keramiek
Keramiek is alles wat van gebakken klei
gemaakt is:
Aardewerk
Terracotta = roodbakkende klei, niet geglazuurd (800-1000 ‘C)
andere kleur; afhankelijk van soort klei (900-1100 ‘C)
Steengoed (1250 – 1350 ‘C)
Porselein (1300-1400 ‘C)

## Slide 3: Waarom info over aardewerk?
Inzicht krijgen in het productieproces
Kwaliteit herkennen
Verkoopadvies kunnen geven

## Slide 4: Wat is aardewerk?
Verzamelnaam voor potten en vazen die we in de winkel gebruiken.
In allerlei vormen, met verschillende functies
Bij verschillende temperaturen uit klei gebakken (800-1100 graden Celsius) .

## Slide 5: Klei
Aardewerk wordt gemaakt van leem of klei, gevonden langs de rivieren.
Klei bevat water, waardoor je het goed kan boetseren.
De klei wordt na het drogen gebakken en daardoor hard.
Als klei gebakken wordt is dit een onomkeerbaar proces

## Slide 6: Aardewerk = poreus
Poreus = niet waterdicht
Door middel van glazuur wordt het aardewerk waterdicht gemaakt
Door het aardewerk te bakken op hogere temperaturen (> 1200 ‘C)
Dan smelten de bestanddelen = sinteren

## Slide 7: Vervaardigen keramiek
Handmatig:
- Vormen
- Draaien
- Gieten
Machinaal:
Gieten
Persen
Draaien

## Slide 8: Handmatig
Vormen:
Opbouwen uit slangetjes klei of lappen klei
Toegepast bij bijzondere exemplaren.
Mobach

## Slide 9: Handmatig
Draaien
Pottenbakker werkt met een draaischijf die hij
met zijn voet bediend  schopschijf.
Veel vormen mogelijk (altijd rond)
- Ribbel blijven vaakzichtbaar

## Slide 10: Handmatig
Gieten
Je gebruikt een mal van gips, omdat gips het water uit de klei trekt.
Je giet de vloeibare klei in de mal en laat deze staan tot de klei zich aan de wand heeft gehecht.
De overtollige klei giet je uit de mal.
Je wacht tot de klei leerhard is.
Verwijder de mal.
Voorwerp bewerken of direct verder laten drogen
Filmpje

## Slide 12: Machinaal
Gieten
Delen van het proces zijn geautomatiseerd.
Vloeibare klei in grote hoeveelheid aanmaken
Met doseerpistool verdelen over mallen

## Slide 13: Machinaal
Persen
- Persen gebeurt in een mal + contramal.
- Niet alle vormen zijn mogelijk (alleen conisch)

## Slide 14: Machinaal
Draaien
Lijkt op het handmatig draaien, maar
hiervoor heb je een mal nodig voor de
buitenkant.
- De vormen zijn beperkt, ronde vormen.

## Slide 15: Kwaliteit
Handgemaakt / machinaal?
Welke grondstoffen zijn gebruikt?
A - B-keuze
In de bloemenwinkel wordt vaak machinaal gemaakt aardewerk gebruikt als ondergrond.
( goedkoper / serie / maten)
Handgemaakt aardewerk wordt wel verkocht, meestal in de luxere bloemenwinkel.
( duurder / uniek / apart / kunst)

## Slide 16: Keramiek bakken in de oven
Roodstenen aardewerk:
800 ‘C
Aardewerk:
900-1100 ‘C
Steengoed / gres:
1250-1350 ‘C
Porselein:
> 1300 ’C
Sintering vanaf 1200 ‘C

## Slide 17: Biscuit gebakken keramiek
Eén keer gebakken klei (900 ‘C)
Ongeglazuurd
Wordt halffabricaat genoemd
(daarna wordt het nog bewerkt met glazuur en afgebakken)

## Slide 18: Problemen bij het bakken
Kapot klappen van het voorwerp
  Lucht in de klei  toevoegen van chamotte
  (= gemalen gebakken klei)
Scheurtjes in de klei of glazuur (= craquelé)
Voorwerpen smelten aan elkaar
(tegen elkaar gezet in oven)
Beschadiging aan onderkant
(geglazuurd voorwerp op triangel zetten in de oven)
= driepoot

## Slide 19: Glazuur op aardewerk
Glazuur is een glassoort, dun laagje over het aardewerk.
Aardewerk wordt minder kwetsbaar (steviger).
Aardewerk waterdicht maken
Decoratie (kleur/afbeelding).
Glad van structuur (makkelijk schoonmaken).

## Slide 20: Craquelé
Kleine barstjes in het glazuur van een keramiek product.
 Decoratie techniek (bewuste keuze)
 Beschadiging (onbewust en fout)

## Slide 21: Leveranciers van aardewerk voor de bloemenbranche
Mobach (Utrecht)
Cor Unum (‘s Hertogenbosch)
Pot & Mand (Harderwijk)
Pol’s Potten (A’dam)
Despots (Best)
O’living (online-Biederitz-D)

## Slide 22: Winkelklaar maken van aardewerk ondergronden:
Controleren
Schoonmaken
Prijzen

## Slide 23
Controleren
 zijn er geen scheurtjes, breuk of
glazuursplinters van het product

## Slide 24
Schoonmaken
 is het product stofvrij en schoon
Prijzen
 is de consumentenprijs duidelijk vermeld
op het product