## Slide 2: Sport en verkeer
Eigenschappen van een kracht
Een kracht heeft:
  - een grootte (in newton)
  een richting Figuur 1
  een aangrijpingspunt
  een werklijn
Een kracht teken je (zie figuur 1):
  - als een rode pijl
  met een beginbolletje in het aangrijpingspunt
  met de punt in de richting van de kracht
  Bij het tekenen gebruik je een krachtenschaal, bijv. 1 cm ≙ 100 N.
Krachten | havo | Samenvatting

## Slide 3: Sport en verkeer
Soorten krachten
Zwaartekracht Fz = m · g valversnelling g = 9,81 m/s2 = 9,81 N/kg
Veerkracht Fv = C · u veerconstante C (in N/m) geeft de stugheid van de veer weer.
Spankracht Fs is ook een soort veerkracht
Spierkracht Fspier
Normaalkracht Fn is loodrechte (veer)kracht van de ondergrond
Gewicht Fg is kracht op de ondergrond
Wrijvingskracht: hangt af van:
  Luchtweerstand Fw,l snelheid, stroomlijn, frontale oppervlakte, en dichtheid lucht
  Rolweerstand Fw,r gewicht en vervorming oppervlak
  Schuifwrijving Fw,s gewicht en ruwheid oppervlakken
Krachten | havo | Samenvatting

## Slide 4: Sport en verkeer
Effecten van krachten
Bij krachtenevenwicht is de nettokracht nul en blijft het voorwerp stil staan of beweegt met constante snelheid rechtdoor.
Is de nettokracht ongelijk aan nul, dan verandert de snelheid van het voorwerp.
De tweede wet van Newton geeft de relatie weer tussen de nettokracht, de massa en de versnelling van een voorwerp.
Bij een hefboom is er evenwicht als de hefboomwet geldt:
Figuur 2
Krachten | havo | Samenvatting

## Slide 5: Sport en verkeer
  Samenstellen van krachten
  Als er twee krachten op een voorwerp werken, kun je de nettokracht of resulterende kracht bepalen door:
  - optellen of aftrekken (figuur 3)
  - berekenen met de stelling van Pythagoras: (figuur 4) of
  - een parallellogramconstructie (figuur 5).
Krachten | havo | Samenvatting
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 3

## Slide 6: Sport en verkeer
  Samenstellen van krachten
  Als er drie krachten op een voorwerp werken, bepaal je eerst de somkracht van twee krachten en dan de nettokracht van die somkracht en de derde kracht (zie figuur 6):
Krachten | havo | Samenvatting
figuur 6

## Slide 7: Sport en verkeer
  Samenstellen van krachten
Als de krachten op een voorwerp niet in hetzelfde punt aangrijpen, verschuif je elke kracht langs de eigen werklijn tot ze in hetzelfde punt aangrijpen. Het effect van een kracht blijft dan hetzelfde.
Krachten | havo | Samenvatting
Als wel de somkracht bekend is en wel de richtingen van de samenstellende krachten maar niet hun groottes, dan kun je die vinden met de omgekeerde parallellogramconstructie. voorbeeld: hanglamp
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 7

## Slide 8: Sport en verkeer
  Ontbinden van krachten
Als een kracht niet in de bewegingsrichting werkt, kun je hem ontbinden in twee aparte krachten: - één in de bewegingsrichting - één loodrecht daarop Het effect blijft hetzelfde.
Krachten | havo | Samenvatting
De verhouding is even groot als , met α = hellingshoek
voorbeeld:
Bij een hellingshoek α = 13o ,
hoort: = 0,22
Dan kun je berekenen met
= 0,22 ·
Figuur 10
Figuur 11
Figuur 12

## Slide 9: Sport en verkeer
  Ontbinden van krachten
De normaalkracht staat altijd loodrecht op de ondergrond en is op een schuine helling even groot als de loodrechte component van de zwaartekracht.
Krachten | havo | Samenvatting
De verhouding is even groot als , met α = hellingshoek
Figuur 13
Figuur 14
Figuur 15
voorbeeld:
Bij een hellingshoek α = 25o ,
hoort: = 0,42
Dan kun je berekenen met
= 0,42 ·

## Slide 10: Sport en verkeer
  Evenwicht van krachten in de afdaling
Bij constante snelheid is er evenwicht van Fz,x , Fw,lucht en Fw,glij
Krachten | havo | Samenvatting
Figuur 16

## Slide 11: Sport en verkeer
  Hefbomen
Krachten | havo | Samenvatting
Een voorwerp dat kan draaien om een vast draaipunt heet een hefboom.
Met een hefboom kun je een kracht vergroten of verkleinen.
voorbeeld: met een handlier kun je veel harder aan een touw trekken dan zonder handlier
De arm r van een kracht is de lood-rechte afstand tussen het draaipunt D en de richting van de kracht.
Voor een hefboom in evenwicht geldt de hefboomwet:
Figuur 17
Figuur 18

## Slide 12: Sport en verkeer
  Kruien
  Voor een hefboom in evenwicht geldt de hefboomwet:
Krachten | havo | Samenvatting
Voorbeeld van een vergroting van kracht:
de benodigde tilkracht van de man met de kruiwagen is veel kleiner dan de zwaarte van de last:
dus = ·
Figuur 19