## Slide 1: Bestemmingsplan
Les 5 De Lagen van Nederland
Orde in de chaos

## Slide 2
Beleid op gebied van ruimtelijke ordening

## Slide 3
 | Omgevingsvisie | Structuurvisie | Provinciale verordening | Bestemmingsplan | Wijzingsplannen
Definitie: | In deze visie vertalen Rijk, Provincie en gemeenten hun visie op de toekomst van de omgeving. Ze combineren daarin de structuurvisie met de eisen op het gebied van waterbeheer, verkeer & vervoersplannen, economische structuur en natuurvisie. | Zowel het Rijk, de Provincie als de gemeente maken dit plan om vast te leggen wat zij op hoofdlijnen nastreven bij de ruimtelijke ordening van hun plangebied. Ze zijn gericht op de toekomst en zijn richtinggevend. | Een wettelijke beschrijving van de van de regels waaraan gemeenten zich bij het maken van ruimtelijke plannen moeten houden. | In dit plan is de visie van de gemeente op ruimtelijk ordening van de stad concreet uitgewerkt en dit is bindend voor alle burgers, bedrijven en de overheid zelf. | In een bestemmingsplan is vaak een bevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van het plan voor bepaalde typen projecten of bij nieuwe ontwikkelingen.

## Slide 4: Opbouw bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:
  Toelichting
  Verbeelding (vroeger plankaart)
  Regels

## Slide 5: Onderdeel toelichting
De toelichting vormt de goede ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.
In de toelichting wordt ingegaan op het:
  doel van het bestemmingsplan
  het relevante beleid
  een beschrijving van het plangebied
  de relevante omgevingsaspecten (m.e.r., geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc.)
  de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
  Ook bevat de toelichting een uitleg van de regels.

## Slide 6: Onderdeel Verbeelding
De verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit (dubbel)bestemmingen (in kleurvlakken) en aanduidingen.
  Bestemmingen Het gehele plangebied moet bedekt zijn met bestemmingen, zoals bijvoorbeeld agrarisch, bedrijf, wonen of sport. Dit is een grove indeling waarbij onder elke bestemming weer verschillende functies/gebruiksdoelen vallen.
  Aanduidingen Aanduidingen worden gebruikt om bepaalde zaken binnen een (dubbel)bestemming specifieker te regelen.

## Slide 7: Onderdeel Regels
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Hoofdstuk 3 Algemene regels
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

## Slide 8: Status bestemmingsplan
Voorontwerp(plan)
Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners.
Ontwerpplan
Het ontwerpplan is de versie van het plan die de officiële voorbereidingsprocedure ingaat, voorgeschreven in de Wro.
Vastgesteld plan
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.
Onherroepelijk bestemmingsplan
Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde plan, tenzij er bij de RvS beroep is ingesteld. Dan wordt het plan pas onherroepelijk na de uitspraak van de RvS (afhankelijk van de uitspraak).
Vigerend
Het bestemmingsplan bedoeld wat op dat moment rechtskracht heeft.

## Slide 9: Online database
Binnen Nederland zijn de meeste bestemmingsplannen online te lezen.
Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl
  Plannen zoeken
  Zoek je eigen huis (met postcode en huisnummer)
  Je ziet direct welke bestemmingsplannen vigerend zijn
  Kijk in de regels om te zien wat er mogelijk is binnen