## Slide 1: Audiometrie
Medisch technisch handelen
H 5.26 gemaakt: 13-02-2020

## Slide 2: Anatomie van het oor

## Slide 3: Slechthorendheid
Geleidingsslechthorendheid (conductief)
  Uitwendige gehoororganen→ bv. cerumenprop
  Middenoor→ bv. ontstekingsresten
Perceptieslechthorendheid (zenuwgehoorverlies)
  Inwendige gehoororganen of gehoorzenuw en/of hersenen→bv. ouderdoms- en lawaaislechthorendheid

## Slide 4: Audiometrie
Doel: Vaststellen of er gehoorverlies is en hoe groot
Waar:
Huisartsenpraktijk
Arbodienst
Jeugdgezondsheidsdienst
Audiometrie; onderzoek meestal toonhoogten tussen de 500 - 8000HZ

## Slide 5: Audiometrie
Resultaat is een toonaudiogram
Tonen worden aangeboden door een:
hoofdtelefoon
trilblokje (op mastoid = rotsbeen)
Informatie patiënt
Signaal geven of drukken op een knopje
Afwisselend harde en zachte tonen, zowel harder of zachter

## Slide 6: Beengeleiding
Als er een probleem is met het middenoor – met de gehoorbeentjes, dan kunt u vaak wél horen met het rechtstreeks overbrengen van trillingen op het bot. Dit noemen we dan beengeleiding

## Slide 7: Beengeleiding

## Slide 8: Spraakaudiogram
Naast het horen is het eveneens van belang of spraak ook daadwerkelijk verstaan wordt. Om nu na te gaan hoe goed het oor en de hersenen in staat zijn om geluiden te analyseren en om te zetten in betekenisvolle delen.
Via de hoofdtelefoon krijgt hij de lijsten met woordjes aangeboden bij verschillende intensiteitsniveau’s. De cliënt wordt gevraagd de woordjes na te zeggen.

## Slide 9: Uitvoering
Stille ruimte
volwassenen rug naar onderzoeker toe
Ieder oor apart score formulier
Notatie luchtgeleiding: Kruisje linkeroor (blauw) Rondje rechteroor (rood)
Notatie beengeleiding: Beengeleiding links < rechts>

## Slide 10: Herz & Decibel
Herz: eenheid van frequentie.
Decibel: geluidsdruk, geluidsintensiteit en geluidsniveau

## Slide 13: Audiogram
Hoofdtelefoon over de oorschelp
Begin met het rechteroor
Beste frequenties: 1000, 2000, 3000, 4000HZ (menselijke spraak)
Daarna evt. 6000, 800 en 500HZ

## Slide 14: Screeningsaudiogram
Een tot twee seconden; testtoon 1000 HZ op 40 dB
Handsignaal of drukknop; geen ja zeggen!
1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 500 HZ met 15 of 20dB
Noteer - of + (gehoord)

## Slide 15: Drempelaudiogram
Begin met 1000 Hz en 40 dB
Geluid gehoord dan verlaag je de geluidsterkte met 5 dB
Indien het geluid niet gehoord wordt dan verhoog je het met stapjes van 5 dB.
Daarna op 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, en 500 Hz daarna met 10dB hoger dan de hoger dan de gemeten waarde bij de vorige frequentie.
Bepaal gemiddelde gehoorverlies door de dB-verlies bij 1000 Hz, 2000Hz en 4000Hz bij elkaar op te tellen en daarna door drie te delen

## Slide 16: Drempelaudiogram met lawaaidip

## Slide 17: Wat betekent de uitslag?
Intensiteit van geluid is decibel (dB)
Mate gehoorverlies
Tussen 30-35dB lichte slechthorendheid
Tussen 35-60dB matige slechthorendheid
Tussen 60-90dB ernstige slechthorendheid
Meer dan 90 dB doofheid

## Slide 18: Wat betekent de uitslag?
Wanneer de patiënt met hoofdtelefoon veel slechter hoort dan met het trilblokje ligt de oorzaak in het geleidingsysteem van het . Gehoor(Gehoorgang, trommelvlies, middenoor met gehoorbeentjes).
Als ook met het trilblokje slecht wordt gehoord, ligt de oorzaak meestal in het slakkenhuis

## Slide 19: Tympanometrie
Bij dit onderzoek wordt de bewegelijkheid (stijfheid) van het trommelvlies vastgesteld.
Toegepast om geleidingsdoofheid vast te stellen

## Slide 20: Tympanometrie
Het middenoor (= tympano) is bedoeld om geluid van het trommelvlies over te brengen (te geleiden) naar het eigenlijke gehoorzintuig: het slakkenhuis (binnenoor).
Als die geleiding niet goed gaat, wil een KNO-arts of een audioloog weten waardoor dat komt. Een belangrijke oorzaak van een geleidingsgehoorverlies is onderdruk of vocht in het middenoor door een onvoldoende functionerende buis van Eustachius.
Tympanometrie geeft een indruk van de werking van het middenoor.