## Slide 1
Water & Energie IBS Stad van de Toekomst
Periode 3 Les 2
13 maart

## Slide 2: Periode Planning
Datum | Inhoud
21-02 | Energietransitie, Van het gas af, Passief huis
13-03 | Wooncomfort
27-03 | Ruimtevraag duurzame energie
03-04 | Opslag elektriciteit en warmte

## Slide 3: Nieuws
Carlijn

## Slide 4: Presentatie:

## Slide 5: Wooncomfort

## Slide 6: Wat is wooncomfort voor jou?

## Slide 7: Meer Wooncomfort:
Zichtbare en tastbare verbeteringen
  geen drempels, bredere deuren, nieuwe keuken, nieuw sanitair en nieuwe kozijnen
Gevoel van behaaglijkheid
  minder tocht, minder luchtvochtigheid, minder geluidsoverlast en een gezonder klimaat

## Slide 8: Comfort
Of een ruimte als comfortabel wordt ervaren, is afhankelijk van o.a.:
Luchttemperatuur;
Stralingstemperatuur;
Luchtvochtigheid;
Luchtvolume.

## Slide 9: Stralingswarmte versus convectiewarmte

## Slide 10: Stralingswarmte en convectiewarmte
Niet comfortabel
Een sterke afkoeling of opwarming van een deel van het lichaam, bijvoorbeeld door tocht. De temperatuur in de ruimte is dan op zich goed, desondanks koelt een deel van het lichaam te sterk af.
Stralingsasymmetrie en een te grote temperatuurgradiënt. Denk daarbij aan koudestraling van een enkel glas raam of een warmtestraling vlak voor een verwarmingsbron of beduidend hogere temperatuur op hoofdhoogte dan bij de voeten.

## Slide 11: Luchtvochtigheid
Te droge lucht
Koude lucht kan weinig vocht bevatten. Met koude lucht van buiten halen we droge lucht binnen. Door koude lucht op te warmen kan het meer vocht opnemen. Zo kan een teveel aan vocht weg geventileerd worden. In goed geïsoleerde woningen gebeurt het vaak dat vochtige lucht meteen wordt afgezogen en dat de lucht in de woning te droog wordt.
Een te lage luchtvochtigheid kan vervelende gezondheidsgevolgen hebben. Droge lucht kan leiden tot onder andere pijnlijke ogen, uitdrogende slijmvliezen en zelfs tot moeite met ademhalen.

## Slide 12: Luchtvochtigheid versus temperatuur

## Slide 13: Bouwmaterialen in relatie tot wooncomfort
Bouwmaterialen kunnen een positief maar oog negatief effect hebben op het wooncomfort;
  - chemische agentia in de lucht (daarover zo meer)
  + luchtvochtigheid constanter, door bijvoorbeeld leemstuc te gebruiken (wie achtergrond informatie op wikiwijs)

## Slide 14: Luchtvolume
Het toe- en afvoeren van de juiste luchtvolumestromen in ruimten is van belang voor het bereiken van het gewenste comfort in de woning.
Te regelen met ventilatiesystemen
  Diverse mechanische ventilatiesystemen of voorzieningen
  In het kader van duurzaamheid komen WTW-units steeds meer in de belangstelling

## Slide 15: Ventilatie versus tocht
Bij ventileren is er sprake van bewuste en niet-bewuste ventilatie. Bij bewuste ventilatie zijn er bouwkundige en/of installatietechnische voorzieningen getroffen, zodat de lucht ververst kan worden. Denk aan roosters en luchtkanalen.
Bij onbewuste ventilatie is er sprake van oncontroleerbare ventilatie via naden en kieren in de woning. Dit noemen we ook wel infiltratie. Een luchtlek kun je voelen (tocht) maar je kunt het ook zichtbaar maken door middel van een rookproef.

## Slide 16: Binnenlucht-kwaliteit
Lucht bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas en 21% uit zuurstofgas. De resterende 1% bevat sporen van edelgassen, een sterk wisselende hoeveelheid waterdamp en koolzuurgas. De hoeveelheid waterdamp is belangrijk voor je gezondheid. Wanneer de relatieve vochtigheid te ver daalt dan kan dat nare gevolgen hebben voor je gezondheid
Binnenlucht-kwaliteit
  Drie verontreinigingsbronnen bepalen samen de kwaliteit van binnenlucht:
    1. Deeltjes en vezels
    2. Microbiologische agentia
    3. Chemische agentia
  Door te ventileren kan de concentratie van verontreinigingen in de binnenlucht zodanig verlaagd worden, dat een gezonder binnenklimaat ontstaat.

## Slide 17: Binnenlucht-kwaliteit
Voorbeelden van deeltjes en vezels:
  Stof en fijnstof
  Bouwgruis en bouwstof.
Voorbeelden van microbiologische agentia:
  (Huisstof)mijten
  Schimmels (sporen)
  Pollen
  Bacteriën
  Door het menselijk lichaam afgegeven stoffen.
Voorbeelden van chemische agentia:
  Stikstofdioxide
  Ozon
  Koolstofdioxide (CO2)
  Vluchtige organische stoffen
  Radon. Komt vrij uit beton.
  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Die komen bijvoorbeeld vrij wanneer eten aanbrandt.
  Koolstofmonoxide (CO). Komt vrij bij onvolledige verbranding.

## Slide 18: Artikel
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20190717-wooncomfort-is-meer-dan-een-lage-energierekening-
Lees bovenstaand artikel en beantwoord de volgende vraag. Waarom lukt het niet om huizen echt te verduurzamen?

## Slide 19: Verbreding van het onderwerp wonen

## Slide 20: Opdracht: Ruimte voor wonen
Lees de samenvatting, hoofdstuk 2, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8
  Sinds wanneer draagt het migratieoverschot sterker bij aan de groei van de Nederlandse bevolking dan het geboorteoverschot?
  Geef een beschrijving van de mate van samenhang tussen de tevredenheid over de woonomgeving en de waardering van de sociale cohesie in de directe leefomgeving.
  Welke groep heeft het vaakst zonnepanelen geplaatst
  Hoe worden de meeste energiebesparende maatregelen gefinancierd?
  In welke sector is het aandeel groene energie labels het hardst gegroeid?
  Wat is het verband tussen de aanwezigheid van vocht en schimmel en het bouwjaar van woningen;
  Welk % van de eigenaar-bewoners is bereid te investeren in energiebesparing?

## Slide 21: Nu is niet veel anders dan de transitie van toen…
Nu nieuwe apparatuur/CV?
  Zorg dat de verbrander vervangen kan worden en de ketel toekomst/waterstofbestendig is…
  https://www.npostart.nl/andere-tijden/27-02-2019/VPWON_1297919