## Slide 1
Water & Energie IBS Stad van de Toekomst
Periode 3 Les 4 Opslag elektriciteit en warmte
3 April

## Slide 2: Periode Planning
Datum | Inhoud
21-02 | Energietransitie, Van het gas af, Passief huis
13-03 | Wooncomfort
27-03 | Ruimtevraag duurzame energie
03-04 | Opslag elektriciteit en warmte

## Slide 3: Nieuws
Carlijn

## Slide 4: Presentatie:

## Slide 5: Aan het einde van de les:
Je hebt inzicht in de mogelijkheden om warmte op te slaan voor korte termijn en lange termijn
Je kunt aangeven wat de voordelen zijn van warmteopslag in aanvulling op hernieuwbare energiebronnen en kent de methodes voor warmteopslag
Je hebt inzicht in de mogelijkheden om energie op te slaan
Je kent verschillende methodes om energie op te slaan en kunt aangeven welke uitdagingen er liggen op het gebied energieopslag.

## Slide 6: Mijn Nieuws
Superbatterij kan duurzame energie in huis omzetten in warmte
https://www.ad.nl/wonen/superbatterij-kan-duurzame-energie-in-huis-omzetten-in-warmte~a4ba5832/

## Slide 7: Warmte

## Slide 8: Warmtevoorziening in Nederland CO2-arm
In het Klimaatakkoord staat dat de totale warmtevoorziening in Nederland CO2-arm moet worden. In 2050 willen we bijna helemaal geen CO2 meer uitstoten.
  Hoge temperatuurwarmte bij industriële processen
  Lage temperatuurwarmte warmtevraag
    verwarming van huizen, gebouwen en tuinbouwkassen.

## Slide 9: Warmteopslag
Warmteopslag is nodig omdat de vraag naar warmte meestal niet gelijk loopt met het opwekken van warmte. Dat is bijvoorbeeld zo bij een zonneboiler. Met warmtenetten werkt het systeem efficiënter.
Bij warmtekoudeopslag kunt u warmte of koude voor een seizoen opslaan.

## Slide 10: Warmteopslag in water
Warmteopslag in water is een bewezen techniek. In veel situaties werkt dat goed. Zoals bij een zonneboiler, warmtepompboiler en warmtenetten. De warmte wordt opgeslagen in een buffervat. Dit is al heel lang een standaardtechniek. Toch zijn er nog een paar verbeteringen mogelijk. Zoals betere isolatie en het behouden van de thermische gelaagdheid in het opslagvat.

## Slide 11: Warmteopslag in de bodem
Met warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem kun je overtollige warmte in de bodem opslaan. Op een ander moment kun je dat weer gebruiken voor verwarming. Vaak gebeurt dit in combinatie met een warmtepomp.
Vooral voor kantoren of glastuinbouw kan deze oplossing goed werken.

## Slide 12: Toekomstige ontwikkelingen
Een uitdaging voor de toekomst is om de warmteopslag compacter te maken.
Daardoor wordt de opslag voor een langere periode (seizoensopslag) eenvoudiger en interessanter.
Op dit moment worden de mogelijkheden voor thermochemische opslag onderzocht. Warmte slaan we dan niet op in water, maar in een chemische reactie.
  We doen dit door los van elkaar opgeslagen materialen in de winter bij elkaar te brengen. Denk bijvoorbeeld aan water en zout. Daarmee maken we warmte. Dit onderzoek bevindt zich nog in een experimentele fase.

## Slide 13: Batterij in huis…

## Slide 14: Warmteopslag: drie grote voordelen
Warmteopslag voor de korte termijn biedt een oplossing voor de warmtevraag die fluctueert tussen nacht/dag en tussen dagen.
  Ten tijde van overvloedige elektriciteitsproductie kan energie worden opgeslagen in de vorm van warmte. Wanneer er warmte nodig is kan de opgeslagen warmte dan uit de warmteopslag worden onttrokken. Hierdoor heeft deze vorm van warmteopslag een dempende werking op de fluctuaties in het elektriciteitsnet

## Slide 15: Warmteopslag: drie grote voordelen
Met name zonne-energie is overvloedig aanwezig in de Nederlandse zomer, terwijl de warmtevraag met name in de winter groot is. Warmteopslag op de lange termijn maakt het mogelijk om de zomerwarmte in te zetten voor de warmtebehoefte in de winter. Dit principe is uitgebeeld in onderstaande figuren.

## Slide 16: Warmteopslag: drie grote voordelen
Het derde voordeel van de integratie van warmteopslag in het toekomstige energiesysteem is dat het de noodzaak van dure netwerkverzwaring wegneemt of beperkt. Wanneer warmteopslag de pieken in de warmtevraag kan wegnemen, hoeft de infrastructuur niet te worden verzwaard.
Windzonloze weken

## Slide 17: Methodes voor compacte warmteopslag
Warmteopslag in water
Warmteopslag in fase overgangsmaterialen
Warmteopslag in thermochemische materialen
Warmteopslag door redox principes
Hier kan je eindeloos in verdiepen, veel nieuws en innovaties op dit vlak!

## Slide 18: Bijvoorbeeld: Solar WarmteBatterij veelbelovend
Een WarmteBatterij die Zon-energie opslaat gedurende de winter, zou aardgas kunnen gaan vervangen!

## Slide 19: Hoe werkt het?
Bovenop de zeecontainer staan vier zonnecollectoren. Het zijn platen, opgebouwd uit buizen waar water doorheen stroomt. ‘s Zomers warmt het zonlicht het water in die buizen op tot circa 80 graden Celsius
het opgewarmde water loopt naar acht vaten van de warmtebatterij
die vaten hebben elk 2 gescheiden reservoirs;
  het onderste is een watervat
  in het bovenste zit een warmtewisselaar, bezaaid met korrels
als het hete water door de warmtewisselaar stroomt, draagt het een deel van zijn warmte over op de korrels die gevuld zijn met natriumsulfide
deze natriumsulfide heeft een kristalrooster waarin water kan worden opgenomen of afgesplitst – afhankelijk van de temperatuur
‘s zomers warmt het zouthydraat op en splitst het water af
dat water wordt opgevangen in het onderste vat
als er warmte nodig is, dan wordt er vanuit het onderste vat weer water bij het zouthydraat gelaten. Bij die reactie komt warmte vrij

## Slide 20: Energie

## Slide 21: Energie opslag
Duurzame energiebronnen, zoals windmolenparken of zonnepanelen, leveren niet continu energie. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze bronnen, is opslag van energie belangrijk. Nieuwe opslagmethoden moeten op zeer grote schaal en met zo min mogelijk verliezen energie opslaan.
TU Delft doet onderzoek!
  Batterijen
  Waterstof
  Artificiële koolwaterstoffen
  Ammonia
  Car as Power Plant
Notes: Elektrische opslag in batterijen geeft de kleinste conversieverliezen. Chemische opslag van energie – in bijvoorbeeld waterstof, methaan (CH4) of ammonia (NH3)– zal altijd grotere conversieverliezen vertonen, maar heeft op termijn de beste papieren om tegen een redelijke prijs grote hoeveelheden energie op te slaan.

## Slide 23: Batterijen
In Delft wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de lithium-ion batterijen. De nadruk ligt hierbij op:
    Vergroting van de capaciteit,
    De veiligheid
    Verlaging van de kosten van de batterijen.
Notes: In de toekomst zijn nieuwe batterij-concepten nodig met een grotere opslagcapaciteit en snellere laad- en ontlaadsnelheden.

## Slide 24: Waterstof
Momenteel wordt waterstof vaak geproduceerd uit aardgas. Dat is een efficiënt proces, maar daar komt CO2 bij vrij. In Delft wordt onderzocht hoe waterstof milieuvriendelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van zonlicht en water. Voor deze toepassing moeten er betaalbare, duurzame en efficiënte foto-elektrodes worden ontwikkeld.

## Slide 25: Artificiële koolwaterstoffen
Een nieuwe onderzoekslijn is de foto-elektrochemische conversie van CO2 tot CO. In combinatie met H2 kunnen dan op kunstmatige wijze koolwaterstoffen worden gesynthetiseerd.
Lees meer hier

## Slide 26: Ammoniak
Bij de TU Delft en Nuon wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om energie op te slaan in ammoniak. De voordelen zijn dat de grondstoffen water en stikstof zijn alom voorhanden en bij de verbranding komt geen CO2 vrij daarnaast is ammonia makkelijk op te slaan.
NUON: Megabatterij met Ammoniak
Allereerst zet je elektriciteit uit wind om in vloeibare ammoniak daar komt een chemisch proces bij kijken, waarbij je waterstof aan stikstof bindt om ammoniak te maken
Dan sla je de ammoniak op in grote tanks dat kan zo lang als het nodig is en zorgt dus voor een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is
In stap drie gebruik je de synthetische vloeistof als brandstof in de energiecentrale hierbij komen alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO2

## Slide 27: Car as Power Plant
Brandstofcelauto op waterstof wordt energiecentrale
In de toekomst kan een brandstofcelauto die op waterstof rijdt ook dienst doen als een energiecentrale voor huizen en kantoren. Deze auto rijdt op elektriciteit die in de brandstofcel uit waterstof wordt gemaakt. Als de wagen stilstaat, kan de brandstofcel ook elektriciteit produceren en vele woningen van stroom voorzien.

## Slide 28: Bronnen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/verduurzaming-warmtevoorziening/warmteopslag
https://www.ad.nl/wonen/superbatterij-kan-duurzame-energie-in-huis-omzetten-in-warmte~a4ba5832/
https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/warmteopslag
https://www.energiekaart.net/van-de-redactie/energie-opslag/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-kunnen-we-al-die-zonne-energie-opslaan-vijf-manieren-om-verspilling-tegen-te-gaan~bcceae47/
https://www.energiekaart.net/wetenschap-isomeren-kunnen-zonenergie-18-jaar-opslaan/
https://www.ad.nl/economie/geen-zon-en-wind-maar-toch-stroom-zo-doen-we-dat-in-de-toekomst~ad6164a5/