## Slide 1: Zuurstof
VPR2

## Slide 2: Vorige week
Verdunningen
Welke stappen ook alweer?
Beginconcentratie : eindconcentratie  verdunningsfactor
Eindoplossing : verdunningsfactor  beginoplossing
Eindoplossing – beginoplossing  hoeveelheid water toevoegen

## Slide 3: oefensom
Je beschikt over waterstofperoxide 15%. Je hebt 10 dL waterstofperoxide 3% nodig.
Hoeveel mL waterstofperoxide 15% heb je nodig?
Hoeveel mL water moet je toevoegen?
Stap 1: Beginconcentratie % : eindconcentratie % = verdunningsfactor 15% : 3% = 5
Stap 2: Eindoplossing (ml) : verdunningsfactor = beginoplossing (ml) 1000 ml : 5 = 200 ml Dus je hebt 200 ml waterstofperoxide 15% nodig
Eindoplossing (ml) – beginoplossing (ml) = ml water toevoegen 1000 ml – 200 ml = 800 ml Je moet dus 800 ml water toevoegen.

## Slide 4: Zuurstof
Stap 1: druk in bar x inhoud cilinder = aantal liter zuurstof in de cilinder
Stap 2: aantal liters/min x totaal aantal minuten = hoeveelheid zuurstof nodig
Stap 3: aantal liters in cilinder (stap 1) – aantal liters nodig (stap 2) = hoeveelheid liter zuurstof over/tekort.
Stand van de manometer bepalen?  aantal bar = aantal liters zuurstof : inhoud cilinder

## Slide 5: Som 1
Mevrouw Horst is benauwd als gevolg van een onsteking in de rechterlong. Ter ondersteuning moet je haar 2 liter zuurstof per minuut geven. Het is nu 20.00 uur. Je hebt de beschikking over een cilinder van 10 liter, de manometer staat op 170 bar. De technische dienst brengt de volgende ochtend om 8.00 uur de volgende fles.
Hoeveel liter zuurstof zit er in de cilinder?
Hoeveel liter zuurstof heeft mevrouw Horst die nacht nodig?
Hoeveel liter zuurstof is er over of kom je te kort?
Stap 1: druk in bar x inhoud cilinder 170 x 10 = 1700 liter
Stap 2: aantal liters/min x totaal aantal min 2 liter x 720 min = 1440 liter
Stap 3: aantal liters in cilinder (stap 1) – aantal liters nodig (stap 2) 1700 – 1440 = 260 liter over

## Slide 6: Som 2
‘s Avonds om 23.30 uur is mevrouw Horst opeens erg benauwd. Je moet met haar naar de röntgenafdeling voor een longfoto. Je hebt een handcilinder van 2 liter, de manometer staat op 50 bar. Mevrouw Horst is totaal 30 minuten van de verpleegafdeling weg, de zuurstoftoediening blijft 2 liter per minuut.
Hoeveel liter zuurstof zit er in de cilinder?
Hoeveel liter zuurstof heeft mevrouw Horst gedurende het vervoer nodig?
Hoeveel liter zuurstof houd je over of kom je te kort?
Stap 1: druk in bar x inhoud cilinder 50 x 2 = 100 liter
Stap 2: aantal liters/min x totaal aantal min 2 liter x 30 minuten = 60 liter
Stap 3: aantal liters in cilinder (stap 1) – aantal liters nodig (stap 2) 100 – 60 = 40 liter over

## Slide 7: Som 3
De ontsteking in de long van mevrouw Horst heeft zich uitgebreid. Geef haar via de vernevelaar salbutamol, zet de zuurstofcilinder op 5 liter per minuut en laat haar inhaleren. Je hebt nog 40 liter zuurstof in de kleine tank en je denkt dat het inhaleren 10 minuten duurt.
A. Hoeveel liter zuurstof kost het inhaleren
B. Hoeveel liter zuurstof houd je over of kom je te kort?
Stap 1: druk in bar x inhoud cilinder Dit krijg je al van de som! Je hebt namelijk 40 liter zuurstof in de tank.
Stap 2: aantal liters/min x totaal aantal min 5liter x 10 min = 50 liter
Stap 3: aantal liters in cilinder (stap 1) – aantal liters nodig (stap 2) 40 liter – 50 liter = -10. Je komt dus 10 liter te kort.

## Slide 8: Som 10
Op de eerste hulp krijgt meneer Wevers medicijnen tegen de pijn en kan hij toe met 1 liter zuurstof per minuut. Het duurt drie kwartier voordat hij op de operatiekamer terecht kan. Hij krijgt zuurstof uit een cilinder van 40 liter waar in het begin de druk 165 bar is.
Hoeveel liter zit er nog in de zuurstofcilinder op het moment dat de heer Wevers naar de operatiekamer vervoerd wordt?
b. Op hoeveel bar staat de manometer dan? Rond af op een heel getal
Stap 1: druk in bar x inhoud cilinder 165 x 40 = 6600 liter
Stap 2: aantal liters/min x totaal aantal min 1 liter/min x 45 min = 45 liter
Stap 3: aantal liters in cilinder (stap 1) – aantal liters nodig (stap 2) 6600 liter – 45 liter = 6555 liter over
Aantal L zuurstof : inhoud cilinder 6555 : 40 = 164 bar

## Slide 9: Huiswerk + volgende week
Maken zuurstof: vraag 1 t/m 6, 10, 11
Volgende week: Infuus

## Slide 10: Oefensom medicatie %
De arts schrijft Fenobarbitaldruppels 4% voor. A. hoeveel mg Fenobarbitaldruppels bevat 1 ml?
Petra moet 20 mg Fenobarbital krijgen, je beschikt alleen over Fenobarbitaldruppels 4%. 20 druppels=1 mL.
B. Hoeveel Fenobarbitaldruppels moet je aan Petra geven?
De Arts schrijft nu Fenobarbital drank voor 2 mg/ml (20 druppels = 1 mL). c. Wat is de sterkte van de druppelvloeistof in %?
Stelregel: l%= 1000mg per 100ml Dus 4% = 4000mg per 100 ml
4000 mg | 100 ml
40 mg | 1
4000 mg | 100 ml
20 mg | 0,5 ml
20 druppels = 1 ml 10 druppels = 0,5 ml
Stelregel: 1% = 1000mg per 100 ml
2 mg | 1ml
200 mg | 100 ml
1% = 1000 mg 0,2 % = 200 mg