Werkblad Infraroodbeelden

Hoe lichter de kleur, hoe warmer. Naast de onderste twee foto’s staat een temperatuursbalk .

Bron van de Thermografische foto’s:

www.hft-stuttgart.de/Bauphysik/Einrichtungen/Thermographie/thermographie1b.jpg/de

www.baulinks.de

# Text boxes

Technische gegevens IR camera (voorbeeld)

Specificaties

- Temperatuurmeetgebied: Range 1 -20ºC tot 100ºC    Range 2 0ºC tot 250ºC

- Thermische resolutie 0,1ºC bij 30ºC in Range 1

- Nauwkeurigheid ± 2ºC of ±2% maximale afwijking van meettemperatuur

- Spectraal bereik 8 tot 14 μm (langgolvig)

- Openingshoek (FOV) 27º (horiz.) x 20º (vert.)

- Focusseerafstand 30 cm tot oneindig

- Scherpstelling Handmatig

- Beeldsnelheid 8,5 beelden per seconde (8,5Hz)

- Thermische beeldpunten 320 (horiz.) x 240 (vert.)

Onderzoeksvraag

Een huis moet je isoleren, omdat je anders veel warmte verliest. Dat kun je bijvoorbeeld doen met dubbel glas en met dubbele muren waartussen isolatiemateriaal zit. Tegenwoordig gebeurt dat al bij het bouwen van een huis. Alle nieuwe huizen zijn dus goed geisoleerd. Helaas hebben onderzoekers van ECN in Petten ontdekt dat het toch wat tegenvalt met die isolatie. In dit experiment ga je infraroodfoto’s maken van een aantal verschillende huizen (oude en nieuw-gebouwde) met een IRcamera. Die registreert temperaturen: hoe warmer een deel van een huis, hoe helderder de kleur (zie de foto hieronder). De onderzoeksvragen voor dit experiment zijn:

- Zijn nieuwe huizen beter geisoleerd dan oude huizen?

- Waar, en hoe, kan de isolatie van een nieuw huis nog verbeterd worden?

Uitvoering

Allereerst heb je een IR-camera nodig. Dat zijn dure apparaten, die de school waarschijnlijk niet bezit. Daarom kun je die soms lenen van een hogeschool of universiteit in de buurt. Vraag je docent of Toa ernaar.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, en behandel het apparaat ook uiterst zorgvuldig. Van je docent hoor je wel onder welke voorwaarden je met het apparaat op stap mag.

Maak ’s avonds, (het moet wel een beetje koud zijn) opnamen van een aantal soorten huizen: nieuw (2x), oud (2x), vrijstaand en rijtje, voorkant en zijkanten van een huis.

Analyseer de foto’s nadat je die hebt verzameld op de computer, en maak een eindrapport waarin je kort je ervaringen schrijft met het maken van de opnames, en de resultaten van je analyse. Daarin staan ook de antwoorden op de onderzoeksvragen.

Als je niet aan een camera kunt komen gebruik dan de foto’s op een werkblad dat je docent heeft.

Warmteverlies opsporen

Experiment 2